Установка для очистки сточных вод.

Изобретение относится к фильтрованию жидкостей и может быть использовано для очистки от грубодисперсных взвесей, например, промышленных сточных вод, преимущественно производственных стоков мясной, рыбной и пищевой промышленности.

Известно устройство для очистки сточных вод фильтрованием, основным рабочим органом которой является фильтрующий барабан с полками на внутренней поверхности. При этом полки выполняют роль органа, выводящего задержанные фильтрующим полотном твердые примеси из зоны фильтрования и транспортирующего их к месту разгрузки ( например, авт. св. SU № 1762977А1  В О1 Д 33/06, от 23. 09. 92 г.)

Недостатками данного устройства являются: сложный приводной механизм выгрузки и забора осадка, фильтрующая поверхность, рассчитанная на определенное содержание взвешенных веществ того или иного вида, большая площадь испарения влаги, приводящая к появлению неприятных запахов, большие габаритные размеры, обусловленные необходимостью подъема осадка выше шнека выгрузки, а также днище для стока во много раз превышает размеры рабочих органов с учетом необходимости сточного уклона.

Так же известно устройство для очистки сточных вод от грубодисперсных примесей, основным рабочим органом которого является фильтрующий барабан с прямыми полками на внутренней поверхности. При этом полки выполняют роль органа, выводящего задержанные фильтрующим полотном барабана грубодисперсные примеси из зоны фильтрования и транспортирующего их к месту разгрузки ( например, авт. св. SU № 1681899 А1 В О1 Д 33/06, от 07. 10. 91 г.)

Недостатками данного устройства являются: сложный приводной механизм выгрузки и забора осадка, фильтрующая поверхность, рассчитанная на определенное содержание грубодисперсных примесей, большая площадь испарения влаги, приводящая к появлению неприятных запахов, большие габаритные размеры, обусловленные необходимостью подъема осадка выше шнека выгрузки, а также днище для стока во много раз превышает размеры рабочих органов с учетом необходимости сточного уклона.

Наиболее близкой по технической сущности и достоинствам является устройство для очистки сточных вод, основным рабочим органом которого является шнек для выгрузки взвесей, установленный вертикально и выполненный конусным, причем лопасти шнека изготовлены из упруго-пластичного материала стойкого к трению, при этом кожух слива установлен коаксиально шнеку, а фильтрующая поверхность размещена между ними и имеет форму конуса, она выполнена съемной. Фильтрующие поверхности бывают для предварительной или  для финишной очистки. Крепление кожуха слива в случае износа лопастей шнека дает возможность смещения фильтрующей поверхности относительно вертикальной оси, а так же возможность замены фильтрующих поверхностей в зависимости от рода обрабатываемой жидкости (например, авт. св. RU 2142416С1 6 C 02 F 1/00, B 01 D 29/64, от 10.12.99).

Недостатком данного устройства является: невозможность одновременной установки предварительного и финишного фильтров, что не даёт устройству работать с жидкостью, содержащей крупнодисперсные частицы, при установленном финишном фильтре и делает работу устройства бесполезной при фильтровании жидкости с мелкодисперсными частицами, при установленном предварительном фильтре.

Задача изобретения заключается в повышении производительности фильтрующего устройства, в возможности использования устройства применительно к различным типам очищаемых жидкостей, в улучшение степени очистки.

Это достигается тем, что установка для очистки сточных вод, содержит опорную раму, очиститель с фильтром предварительной очистки (авт. св. RU 2142416C1 6 C 02 F 1/00, B 01 D 29/64), ёмкость отстаивания взвесей, состоящую из песколовки для сбора тяжело-дисперсных (кварцевых) включений и отстойника для сбора жиров и взвесей, предназначенных для вторичного использования в виде кормов для животных, унифицированный узел финишной очистки, отличающийся пакетом фильтров для финишной очистки, привод, состоящий из двигателя и червячного редуктора, насос, систему трубопроводов.

Конструктивное исполнение данной установки соответствует критерию «техническое решение» и работоспособно, так как позволяет добиться высокой степени очистки и эффективно использовать производственные площади, не требуя: специальных устройств для выгрузки взвесей (дополнительных горизонтальных шнеков, барабанов, лопастей и т  п.); отдельных поддонов для стока.

На фиг. 1 представлена общий вид предлагаемой модульной установки по очистке сточных вод, на фиг. 2  вид конструкции сверху, на фиг. 3  вид конструкции устройства предварительной и финишной очистки.

Установка содержит опорную раму 1, ёмкость отстаивания 2, закреплённую на раме 1, устройство предварительной очистки 3, состоящее из кожуха слива 20 соединенного с рамой 1 креплением 21,  входного патрубка 22 и полки отвода взвесей 23 жестко соединенных с кожухом слива 20, фильтрующей поверхности 24 закрепленной идентично кожуху слива  20, внутри фильтрующей поверхности 24 находясь с ней в соприкосновении установлен вертикальный конусный шнек 25 с лопастями 26, состоящими из упруго-пластичных материалов (резина, пластмасса и т.п.), лопастей 26 соединённых с валом 27 шнека 25 креплением 28 с возможным  уклоном вниз, крышки сливного кожуха 29, вала 27 соединенного с опорной рамой 1  подшипником крепления 30, механизма привода 31 находящегося в верхней части конструкции, двигатель 4, соединённый с насосом 5, двигатель приводного механизма 6, соединённый с червячным редуктором 7, устройство финишной очистки 8, систему трубопроводов 9, 10, 11, 12, 13, 14, регулирующие вентили 15, 16, 17, 18, 19.

Установка работает следующим образом: фильтруемая жидкость поступает через патрубок 22 в устройство предварительной очистки и попадает на фильтрующую поверхность 24. Лопасти 26 конусного шнека 25, вращаясь, поднимают осаждённые взвеси к полке отвода взвесей 23 и, тем самым, очищают фильтрующую поверхность 24. В результате жидкость, процеживающаяся через фильтрующую поверхность 24, попадает на кожух слива 20 и выходит из установки через трубу 9 в ёмкость отстаивания 2, а отфильтрованные взвеси выгружаются через полку 23. Ёмкость отстаивания 2 имеет перегородку, разделяющую её на песколовку и ванну. Данная перегородка не даёт возможности мелким тяжёлым взвесям распределяться по всему дну, но не мешает распространению жира и фильтруемой вод, т.к. её высота меньше уровня фильтруемой жидкости в ёмкости отстаивания 2. Более мелкие тяжёлые взвеси (песок вместе с водой), попадающие в песколовку  ёмкости отстаивания 2, оседают на её дне, а жир, попавший вместе с той же жидкостью всплывает на поверхность и распределяется по всей площади ёмкости отстаивания 2. Далее, при открытых вентилях 16 и 19, фильтруемая жидкость всасывается насосом 5 через патрубок 11, имеющую длину, превышающую слой жира, в устройство финишной очистки. Далее в нём идёт процесс идентичный процессу, происходящему в устройстве предварительной очистки, после которого очищенная жидкость выводится через патрубок 13. При этих процессах вентили 15, 17, 18 закрыты.

Жир, оседающий в виде плёнки на поверхности фильтруемой жидкости в ёмкости отстаивания 2, может быть использован для вторичной переработки (корм скоту). Для снятия жира с поверхности фильтруемой жидкости, находящейся в ёмкости отстаивания 2, необходимо прекратить подачу фильтруемой жидкости через патрубок 22, довести уровень фильтруемой жидкости в ёмкости отстаивания 2 до уровня, при котором слой жира будет немного выше конца патрубка 11, остановить установку, для чего отключить двигатели 6 и 4, перекрыть вентили 15, 17, 19, а вентили 16 и 18 открыть. При включении двигателя 4, начинает работать насос 5. После чего происходит процесс отделения поверхностного слоя жира от жидкости путём его всасывания его через патрубок 11. Далее отделённый жир с небольшим количеством жидкости выводится из установки через патрубок 14.

Для очистки ёмкости отстаивания 2 после прекращения фильтровального процесса необходимо прекратить подачу фильтруемой жидкости через патрубок 22, остановить установку, для чего отключить двигатели 4 и 6, перекрыть вентили 16 и 19, открыть вентили 15, 17, 18. Образовавшийся осадок, остатки жидкости и жира при включении двигателя 4 всасываются через патрубки 10 и 12, после чего, по системе трубопроводов выводятся через патрубок 14.

В случае необходимости более качественной очистки жидкости или обработки большего объема очищаемой жидкости с меньшим качеством очистки необходимо сняв крышку 29 демонтировать кожух слива 20 и фильтрующую поверхность 24. Вставив необходимую фильтрующую поверхность произвести сборку в обратном порядке.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет осуществлять максимально быстро и качественно очистку сточных вод, используя небольшие производственные площади по сравнению с аналогичным оборудованием.

Руководитель патентно-лицензионной группы