Формула изобретения.

Установка для очистки сточных вод, содержащая опорную раму, кожух слива, входной патрубок, полку отвода взвесей, фильтрующую поверхность, шнек для выгрузки взвесей, приводной механизм, причём шнек для выгрузки взвесей установлен вертикально и выполнен конусным, лопасти шнека изготовлены из упруго-пластичного материала стойкого к трению, при этом кожух слива установлен коаксиально шнеку, а фильтрующая поверхность размещена между ними и имеет форму конуса, и выполнена съемной с возможностью регулирования расстояния относительно шнека, отличается от фильтровальной установки (авт. св. № RU 214216C1 6 C 02 F 1/00, B01 D 29/64) наличием насоса, ёмкости отстаивания, разделённой на две части, первой из которых является песколовка, приводного механизма, выполненного в виде червячного редуктора, унифицированных фильтровальных установок одновременно для предварительной и финишной очистки, позволяющих отделять крупные включения на установке предварительной очистки и более мелкие включения на установке финишной очистки с одновременной автоматической выгрузкой отделённых включений, системы трубопроводов и вентилей, использующихся как для процесса обработки сточных вод, так и для выгрузки отделённых взвесей.

Руководитель патентно-лицензионной группы